PROJEKT BUDOWLANY

ODNOWA CENTRUM KAMIEŃCZYKA

ZLECENIODAWCA: GMINA WYSZKÓW  07-200 WYSZKÓW   AL. RÓZ 2

INWESTOR : GMINA WYSZKÓW  07-200 WYSZKÓW   AL. RÓZ 2

ADRES BUDOWY :  KAMIEŃCZYK .   96,89, 97, 98,112,105

| ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH WYSZKÓW UL. PROSTA 14/3 | PROJEKTOWAŁ : MGR INŻ. MAREK WIESIOŁEK UPR. BUD 770/88/Os i 177/94/Os SPRAWDZIŁ MGR INŻ. ANNARASZEWSKA UPR.BUD 786/88/Os |
| --- | --- |

12.2008 r                                                     EGZEMPLARZ: INWESTORA

SPIS ZAWARTOŚCI  PROJEKTU  BUDOWLANEGO:

- KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO.                -  STR NR 1,2

- OŚWIADCZENIE                                                                         -   STR NR 3

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE  / KSEROKOPIA /                     -  STR NR 4,5,51

- ZAŚWIADCZENIE Z MAZOWIECKIEJ IZBY INŻYNIERÓW

/ KSEROKOPIA /                                                                         -  STR  NR 6,6.1

- Pkt 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY     -  STR NR

7,8,9,10,11

6.  PKT 2.  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  i   OCHRONY

ZDROWIA                                                                 -    STR NR 12,13

7.  PKT. 3 PRZEDMIAR ROBÓT                                                -   STR NR 14-22

8.  SYTUACJA – MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH          -   STR  NR 23,24

9. PLAN  ZAGOSPODAROWANIA  RYS NR  1                         -   STR NR  25

9.  RZUT NAWIERZCHNI                  RYS  NR 2                         -  STR NR 26

10. PRZEKRÓJ POPRZECZNY   RYS NR  3,4,5,6,7,8,9             -  STR NR 27-33

11. RZUT BOISKA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ   RYS  NR  10  -  STR  NR 34

12 .RZUT BOISKA Z TRAWY NATURALNEJ       RYS  NR 11   -   STR  NR 35

13. BARIERA OCHRONNA                                   RYS  NR 12    -  STR  NR  36

14. STUDNIA CHŁONNA                                       RYS  NR 13    -  STR  NR  37    15. PROFIL PODŁUZNY                                        RYS  NR 14   -  STR  NR   38

- PODSTAWA  OPRACOWANIA.

Zlecenie  Gminy Wyszków  07-200 Wyszków Aleja Róż 2 .

- MATERIAŁY  WYKORZYSTANE  DO  PROJEKTU MODERNIZACJI.

- aktualne  podkłady  geodezyjne w  skali  1 : 500 .

- wersja elektroniczna mapy zasadniczej

- niwelacja terenu

- ZAKRES  OPRACOWANIA.

Projekt  techniczny Odnowa Centrum Kamieńczyka  w  swoim  zakresie  obejmuje  przebudowy nawierzchni  dróg i placów oraz zagospodarowanie placu w urządzenia sportowe.

Przebudowa polega na utwardzeniu dróg wokół rynku kastką brukową i wykonaniu

ciągów pieszych z kostki brukowej oraz dojazdu do przystani nad rzeką Bug.

- OPIS  TECHNICZNY.

4.1 STAN ISTNIEJĄCY.

Aktualnie Centrum Kmieńczyka okalają drogi o nawierzchni żwirowej i nawierzchni asfaltowej . Istniejący asfalt jest spękany i wykruszony.

Odwodnienie ulicy powierzchowne w teren i do istniejących studni chłonnych.

W  pasie drogowym występuje następujące uzbrojenie: sieć napowietrzna elektryczna i sieć telefoniczna.

4.2  STAN  PROJEKTOWANY .

Projektuje się wykonanie utwardzenia ciągów pieszo jezdnych okalający Rynek z kostki brukowej gr 8cm na podbudowie z tłucznia, wykonanie utwardzenia ulicy Plac Sportowy części asfaltowej betonem asfaltowym  i pozostałą część utwardzenia z kostki brukowej betonowej .

Plac rynku utwardzić kostką brukowa betonową gr 8 cm.

Ponadto na placu wydzielono plac zabaw, boisko z trawy syntetycznej do siatkówki i wielofunkcyjne boisko trawiaste. Przylegajaca do rynku droga powiatowa nie jest przedmiotem opracowania.

Projektuje się odwodnienie placu rynku do studni chłonnych.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE- PROJEKTOWANE.

4.2.1 .   CIAGI PIESZE

4.2.1.1 CIĄG PIESZY TYP ,,A,

- nawierzchnia z kostki brukowej gr 8cm  typu starobruk koloru czerwonego na podsypce cementowo piaskowej gr 10 cm,

- okrąg o promieniu 10.4 m

- powierzchnia 340.00 m2

- spadek poprzeczny  dwustronny  2%

- obrzeże koloru czerwonego 8x30 – 65,32 m

4.2.1.2 CIĄG PIESZY TYP ,,B,  -alejki piesze na placu

- nawierzchnia z kostki brukowej gr 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 10 cm,

- powierzchnia 822.00 m2

- spadek poprzeczny  jednostronny  2%

- obrzeże   8x30 – 424.1 m

4.2.1.3 CIĄG PIESZY TYP ,,C,

- nawierzchnia z kostki brukowej gr 8cm / kolor czerwony 40% , kolor szary 60 % szary /

- podbudowa z tłucznia gr 20 cm

- powierzchnia 940,00 m2

- spadek poprzeczny  jednostronny  1.5%

- krawężnik 15x30 cm  - 238.2 m

4.2.1.4 DOJŚCIE DO POMNIKA

- nawierzchnia z kamienia polnego na podsypce piaskowej gr 10 cm

- powierzchnia  112.80 m2

- obrzeże  8x 30  - 18.7 m

4.2.2  CIAGI PIESZO JEZDNE

4.2.2.1  ZATOKA AUTOBUSOWA

- nawierzchnia z kostki brukowej gr 8cm / kolor czerwony  /

- podbudowa z tłucznia gr 20 cm

- powierzchnia  - 55.00 m2

- spadek poprzeczny  jednostronny  2%

- krawężnik 15x30 cm

4.2.2.2  UL. RYNEK KOŚCIUSZKI  -droga z kostki

- szerokość  5.00 m , dł 223.2 M

- pow. – 1222.47 m2

- spadek poprzeczny dwustronny 2 %

- nawierzchnia – kostka brukowa  gr 8

- podbudowa z tłucznia gr 20 cm  .

- podsypka piaskowa gr 10 cm

- krawężnik 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem- 466.8 m

      - UL. PLAC SPORTOWY-  od km 0+223.2do km 0+364

- szerokość   6.0 m

- pow. –  1027.79 m2

- nawierzchnia – warstwaścieralna 0/12.8  gr 5cm + warstwa wyrównawcza ~6.0 cm

- krawężnik 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem – 281.1 m

      - UL. PLAC SPORTOWY - km 0+364 do km 0+443

- szerokość   4.5 m

- pow. – 411.70 m2

- nawierzchnia – kostka brukowa  gr 8

- podbudowa z tłucznia gr 20 cm  .

- podsypka piaskowa gr 10 cm

- krawężnik 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem -157.0 m

4.2.3  ODWODNIENIE

- studnie chłonne z kregów betonowych dn 1200mm – 8 szt

- studnie ściekowe dn 600 mm z wpustem  - 16 szt

- przykanaliki z rur pcv dn 150 mm  - 56.0 m

4.2.4  URZADZENIA PLACU

4.2.4.1 STUDNIA OZDOBNA

- płyta betonowa gr 20 cm o średnicy 220 cm

- studnia o średnicy 200 cm i wys 1.1 m  murowana z kamienia polnego i ozdobnego np. piaskowiec .

- kołowrót drewniany

- zadaszenie konstrukcji drewnianej pokryte gontem.

4.2.4.2 BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ

- wym  15 x 24 m

- nawierzchnia z trawy syntetycznej

- podbudowa z tłucznia wielofrakcyjnego /warstwa wyrównawcza z mieszanki

drobnogranulowanej ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym >65 %

( 0.075-3 mm ) gr 3 cm , warstwa nośna kliniec(4-31.5 mm) o wskaźniku

piskowym    > 50 %

- obrzeże 6x20 cm

- Wyposażenie  - 1 kpl słupków z siatka

4.2.4.3  BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ

- wym  26x46 m

- nawierzchnia z naturalnej trawy

- wyposażenie  - 2 kpl  bramek o wym 2 x3 m

4.2.4.4 PLAC ZABAW WYPOSAŻENIE

/ wyposażenie placu zabaw uzgodnić z inwestorem /

- huśtawka sprężynowa – ryś – 2 szt

- zjeżdżalnia-słoń – 1kpl

- huśtawka wagowa – 2 kpl

- piaskownica – 1 kpl

- karuzela – trzmiel – 1kpl

4.2.4.5 ZIELEŃ

Miejsce nie utwardzone wyprofilować i obsiać trawą  - 1880.0 m2

      - BARIERA OCHRONNA DŁ 20 M I WYS 3.5 M

Zaprojektowano barierę ochronną  wys 3.5 m z siatki ocynkowanej z drutu gr 4 mm na słupkach stalowych 100x100 mm o rozstawie co 2 m .

Słupek dł 4.5 m obsadzony w gruncie na  głębokość  1.0 m i  obetonowany betonem klasy B-10. Ogrodzenie wzmocnione linką plecioną o średnicy 6 mm.

Elementy stalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi koloru zielonego.

Autor projektu .   mgr inż. Marek   Wiesiołek.

upr bud. 770/88/Os i 177/94/Os

Sprawdził ; mgr inż. Anna Raszewska

upr bud.786/88/Os

# 5.0   INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA   i  OCHRONY ZDROWIA

DLA PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DROGI I CHODNIKÓW  w KAMIEŃCZYKU

5.1 Zakres robót

Zakres robót przy remoncie rynku w kamieńczyku obejmować będzie:

-    wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno bitumicznej gr 5 cm

-    wymianę krawężników,

-    korytowanie ,

-    wykonanie posypki piaskowej,

-    wykonanie podbudowy z tłucznia,

-    wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,

-    wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

-    montaż krawężników i obrzeży

-    wykonanie studni ozdobnej

- wykonanie studni chłonnych

- wykonanie boiska z trawy syntetycznej i z trawy naturalnej,

5.2 Istniejące na działce obiekty budowlane

Na przedmiotowej działce znajduje się sieć elektryczna napowietrzna i telefoniczna

5.3 Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

i  zdrowia ludzi.

Brak elementów  stwarzających zagrożenie dla  zdrowia ludzi.

5.4 Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Nie występują zagrożenia

5.5  Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

- przed przystąpieniem do prac  należy pracowników przeszkolić i zapoznać z

zasadami BHP na budowie, każdy pracownik pracujący   powinien mieć aktualne badania       dopuszczające go do pracy  ,

- pracownicy powinni posiadać ubrania ochronne i kaski,

- teren oznakować i wygrodzić tak aby nikt niepowołany nie miał wstępu na teren robót.

5.6  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Używany sprzęt do budowy  powinien obsługiwać operator posiadający aktualne uprawnienia.

Żuraw powinien mieć dopuszczenie do pracy.

Pierwsza pomoc.

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

Zabronione jest przenoszenie ciężarów przekraczających dopuszczalny maxymalny udźwig.

Zabronione jest przebywanie osób pod zawieszonym ciężarem.

Używany sprzęt powinien być sprawny, posiadać dopuszczenie do pracy.

Kierownik budowy nie jest obowiązany opracować plan BIOZ

Autor projektu .   mgr inż. Marek   Wiesiołek.

upr bud. 770/88/Os i 177/94/Os

Sprawdził ; mgr inż. Anna Raszewska

upr bud.786/88/Os