PRZEBUDOWA

DROGI   DOJAZDOWEJ DO PÓL

TUMANEK -  FIDEST  GMINA WYSZKÓW

INWESTOR   :      GMINA WYSZKÓW ALEJA RÓŻ  2

ADRES BUDOWY:  WIEŚ TUMANEK, FIDEST  GM. WYSZKÓW

DZ. NR  219/11, 219/5, 195/2

AUTOR PROJEKTU :  mgr inż.  MAREK  WIESIOŁEK

upr. bud. nr 770/88/Os i 177/94/Os.

SPIS ZAWARTOŚCI  PROJEKTU  BUDOWLANEGO:

- KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO.                -   STR NR 1

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE  / KSEROKOPIA /                     -   STR NR 2

- ZAŚWIADCZENIE Z MAZOWIECKIEJ IZBY INŻYNIERÓW

/ KSEROKOPIA /                                                                         -  STR  NR 3

4.   OPIS TECHNICZNY                                                                    -   STR NR  4,5

# 5.   INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  i

OCHRONY  ZDROWIA                                                               -   STR  NR  6

6.   PLAN  SYTUACYJNY                                               RYS NR 1  -   STR  NR  7

7.   PRZEKRÓJ POPRZECZNY                                      RYS NR 2 -   STR  NR  8

WYSZKÓW  29.01.2010 R

1.0  OPIS TECHNICZNY DO PLANU   PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

TUMANEK- FIDEST  .

1.1 PODSTAWA  OPRACOWANIA.

Zlecenie  Gminy  Wyszków .

1.2   ZAKRES  OPRACOWANIA.

Opracowanie  w  swoim  zakresie  obejmuje plan przebudowy nawierzchni  drogi  Tumanek – Fidest  o dł  2000.0 m zapewniającej dojazd do pół.

Przebudowa  polega na wykonaniu  nawierzchni żwirowej gr 15 cm o szer 4.5 m .

1.3    OPIS  TECHNICZNY PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DROGI

1.3.1  STAN ISTNIEJACY .

Przebudowywany odcinek przebiega   po istniejącej drodze o nawierzchni gruntowej . Projektowana oś drogi pokrywa się z osią istniejącą

Istniejąca nawierzchnia posiada koleiny i  nie posiada normatywnych spadków poprzecznych .

    - STAN PROJEKTOWANY – DŁ . DROGI  2000.0 m

Projektuje się wykonanie drogi szer. 4.50 m  o nawierzchni żwirowej gr 15 cm na

odcinku dł 2000 m .  Pow. drogi  9000.0 m2.

Niweletę  projektowanej drogi dowiązano do  istniejącej niwelety  pogrubiając  ją o warstwy konstrukcyjne .

a / stan istniejący

-  nawierzchnia gruntowa ,

-  część jezdna  szer od 4-5 m.

b/ konstrukcja projektowana .

- szerokość nawierzchni  4.5 m

- nawierzchnia żwirowa gr 15 cm .

- pochylenie  poprzeczne  jezdni  dwustronne  4 % ,

ZAKRES PRAC

- wykonać niwelację oraz zlikwidować miejscowe zagłębienia ,

- wykonać nawierzchnię żwirową szer 4.50 m  gr 15 cm

ODWODNIENIE.

Przewidziano  odwodnienie  drogi  za pomocą  spadków  poprzecznych  i  podłużnych  powierzchniowo w  teren.

WARUNKI  GEOTECHNICZNE.

W  podłożu  zalegają  grunty  piaszczyste  przydatne  do  konstrukcji  korpusu  drogowego.

ROBOTY  ZIEMNE.

Roboty ziemne ograniczone są do wykonania  niwelacji drogi , rozściełania  nawierzchni żwirowej

Autor projektu .   mgr inż. Marek   Wiesiołek.

upr bud. 770/88/Os i 177/94/Os

# 2.0  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA   I  OCHRONY ZDROWIA

DLA  PRZEBUDOWY DROGI  DOJAZDOWEJ DO PÓL TUMANEK-FIDEST

Zakres robót

2.1  Zakres robót przy przebudowie drogi :

- niwelacja

- nawierzchnia z pospółki żwirowej,

2.2 Istniejące na działce obiekty budowlane

Na przedmiotowej działce znajduje się sieć energetyczna, telefoniczna,

2.3 Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

i  zdrowia ludzi.

Brak elementów  stwarzających zagrożenie dla  zdrowia ludzi.

2.4 Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Nie występują zagrożenia

2.5  Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

- przed przystąpieniem do prac  należy pracowników przeszkolić i zapoznać z

zasadami BHP na budowie, każdy pracownik pracujący   powinien mieć aktualne

badania   dopuszczające go do pracy  ,

- pracownicy powinni posiadać ubrania ochronne ,

- teren oznakować i wygrodzić tak aby nikt niepowołany nie miał wstępu na teren robót.

2.6  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Używany sprzęt do budowy  powinien obsługiwać operator posiadający aktualne uprawnienia.

Pierwsza pomoc.

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

Autor projektu .   mgr inż. Marek   Wiesiołek.

upr bud. 770/88/Os i 177/94/Os