P R O J E K T   PRZEBUDOWY

NAWIERZCHNI  CIĄGU PIESZEGO

PRZECHODNIA I STAWOWA  W WYSZKOWIE

DZ. NR  3891, 3901, 3874

INWESTOR : GMINA WYSZKÓW

07-200  WYSZKÓW  ALEJA  RÓŻ 2

# AUTOR  PROJEKTU :  mgr inż. MAREK  WIESIOŁEK

upr. bud nr  177/94/Os

SPIS ZAWARTOŚCI  PROJEKTU  BUDOWLANEGO:

- KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO.                -   STR NR 1

- OŚWIADCZENIE                                                                         -   STR NR 2

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE  / KSEROKOPIA /                     -   STR NR 3.

- ZAŚWIADCZENIE Z MAZOWIECKIEJ IZBY INŻYNIERÓW

/ KSEROKOPIA /                                                                        -   STR NR 4.

5.   ORIENTACA  Z SYTUACJĄ                                                      -   STR NR 5.

6.  OPINIA RZECZOZNAWCY  D.S   P.POŻ.                                  -   STR  NR 6

7.   Pkt I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  CIĄGU                  -  STR NR 7,8,9

# 8.   Pkt II  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  i

# OCHRONY  ZDROWIA                                                            -  STR  NR  10

9.   PLAN ZAGOSPODAROWANIA    RYS NR 1                          -  STR  NR  11

10.   PRZEKRÓJ  POPRZECZNY                RYS NR 2,3,4  -   STR  NR  12,13,14

11.   PROFIL PODŁUŻNY                                RYS NR 5,6 -   STR  NR  15,16

30.06.2010 r

# OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „ Prawo budowlane”  (Dz.U. z 2003, nr 207, poz. 2016 z późniejszymi  zmianami) oświadczam , że projekt budowlany ciągu pieszego Przechodnia i Stawowa   został wykonany  zgodnie  w  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

30.06.2010 r  ....................................................

(podpis projektanta)

I. OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU CIĄGU PIESZEGO.

1 PODSTAWA  OPRACOWANIA.

Zlecenie Gminy Wyszków .

2 MATERIAŁY  WYKORZYSTANE  DO  PROJEKTU .

- aktualne podkłady  geodezyjne w  skali  1 :  500,

- pomiary z natury.

3 ZAKRES  OPRACOWANIA.

Opracowanie  w  swoim  zakresie  obejmuje  projekt  techniczny przebudowy ciągu pieszego Przechodnia i Stawowa  w  Wyszkowie. Przebudowa polega na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm na podbudowie z tłucznia gr 15 cm i podsypce piaskowej gr 10 cm .

Konstrukcja ciągu pieszego  umożliwia dojście i ewentualny  dojazd dla samochodów  osobowych i ciężarowych .

4. OPIS  TECHNICZNY

4.1 CIĄG  PIESZY

Projektuje się ciąg pieszy :

- odcinek A-B  szer. 2.5 m i dł 70 m  o nawierzchni  z kostki brukowej betonowej  gr 8 cm w kolorze czerwonym na podbudowie z tłucznia 0/31.5 mm gr 15 cm na podsypce piaskowej gr 10 cm.

-  odcinek C-B  szer. 2.8 m i dł 18.3  m  o nawierzchni  z kostki brukowej betonowej  gr 8 cm w kolorze czerwonym na podbudowie z tłucznia 0/31.5 mm gr 15 cm na podsypce piaskowej gr 10 cm.

- odcinek B-D  szer. 3.0 m i dł 38 m  o nawierzchni  z kostki brukowej betonowej  gr 8 cm w kolorze czerwonym na podbudowie z tłucznia 0/31.5 mm gr 15 cm na podsypce piaskowej gr 10 cm.

- odcinek D-E  szer. 3.0 m i dł 29 m  o nawierzchni  z kostki brukowej betonowej  gr 8 cm w kolorze czerwonym na podbudowie z tłucznia 0/31.5 mm gr 15 cm na podsypce piaskowej gr 10 cm.

- odcinek D-F  szer. 3.5 m i dł 10.5 m  o nawierzchni  z kostki brukowej betonowej  gr 8 cm w kolorze czerwonym na podbudowie z tłucznia 0/31.5 mm gr 15 cm na podsypce piaskowej gr 10 cm.

- odcinek C-B-D od strony skarpy na dł 57.0 m zabezpieczono typową stalową barierą ochronną drogową U14a.

Słupki bariery zagłębić w gruncie na głębokość min. 80 cm i obetonować.

Niweletę  zaprojektowano  w  oparciu  o  istniejące  rzędne  wysokościowe  w  terenie.  Niweletę  ograniczały  rzędne istniejących wjazdów do posesji.  W miejscach wystąpienia  uzbrojenia podziemnego  koryta należy wykonać ręcznie.

Przekrój  normalny i dane techniczne.

Konstrukcje nawierzchni dla ruchu kategorii KR1

- długość  całkowita 169.8 m.

- szerokość    zmienna 2.5m, 2.8m, 3.0 m, 3.5 m

- warstwa ścieralna  z kostki brukowej czerwonej na podsypce piaskowo-cementowej

3-5 cm.

- podbudowa z tłucznia  0/31.5 mm   gr 15 cm

- podsypka piaskowa gr 10 cm.

- okrawężnikowanie obrzeżem 8 x 30 cm  na ławie betonowej z oporem ,  .

- pochylenie  poprzeczne  jednostronne  - 2 %

- pochylenie podłużne  w.g profilu podłużnego

- powierzchnia ciągu pieszo jezdnego  –  476,00   m2.

- długość obrzeża     -  353.90 mb

- głebokość korytowania. ~  0.40 m .

4.2 Odwodnienie.

Przewidziano  odwodnienie  ciągu pieszo-jezdnego  powierzchniowe za pomocą  spadków  poprzecznych  i  podłużnych  w teren.

4.3  Warunki  geotechniczne.

W  podłożu  zalegają  grunty  piaszczyste  przydatne  do  konstrukcji  korpusu  drogowego.

4.4  Roboty  ziemne.

W miejscach wystapienia  w pasie nawierzchni drogi uzbrojenia podziemnego   roboty wykonać ręcznie . Ewentualne zniszczone punkty geodezyjne odtworzyć.

Nadmiar ziemi z korytowania wywieźć na odległość 5 km. Do  transportu  mas  ziemnych  przewidziano  samochody  samowyładowcze 5-10 t ,   spycharkę,  koparkę  o  poj.  0.4  m3.

UWAGA:

Z uwagi na roboty powierzchowne , nie ingerujące w strefę poniżej 0.5 m  projekt

nie podlega ZUD.

Autor projektu .   mgr inż. Marek   Wiesiołek

upr. Bud.  177/94/Os .

# II  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA   i  OCHRONA  ZDROWIA

- Zakres robót

Zakres robót przy budowie ciągu pieszo jezdnego obejmować będzie:

- roboty ziemne, wykonanie korytowania   , rozściełanie podsypki piaskowej,

- wykonanie podbudowy z mieszanki 0/31.5 ,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej układanej ręcznie.

- montaż obrzeży.

- Na przedmiotowej działce  znajduje się sieć wodociągowa podziemna i telefoniczna  oraz naziemna sieć elektryczna.

- Na działce nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- dotyczą budowy ciągu pieszo jezdnego . Przed właściwymi robotami należy ustalić trasy istniejących urządzeń  podziemnych. Roboty w miejscach wystąpienia urządzeń podziemnych zlokalizowanych na głębokości do 0.6m  należy prowadzić ręcznie.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

- przed przystąpieniem do budowy należy pracowników przeszkolić i zapoznać z zasadami BHP na budowie.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

- zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację mieszkańców do  budynku mieszkalnego.

Autor projektu .   mgr inż. Marek   Wiesiołek

Upr. Bud.  177/94/Os .