Zamawiający:

Gmina Wyszków

## reprezentowana przez Burmistrza Wyszkowa

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH

WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

„Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej”

CPV              45233200-0 – roboty w zakresie różnych nawierzchni

- Instrukcje dla wykonawców .

- Wzór oferty wraz z formularzami

- Wzór umowy.

- Specyfikacje techniczne.

Zatwierdzam:                 Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski

………………………………………………….

(podpis zamawiającego)

Data ogłoszenia postępowania w BZP  07-01-2016 r.

## § 1. Nazwa  i  adres zamawiającego.

## GMINA  WYSZKÓW

## reprezentowana przez  Burmistrza Wyszkowa

## Urząd Miejski, 07-200 Wyszków, ul. Aleja Róż 2,

## Tel. 029 74 240 20, fax 029 742-42-09

## REGON 000524938, NIP 762-18-88-505

adres  e-mail: gmina@wyszkow.pl,

adres strony internetowej: www.wyszkow.pl,

## § 2. Tryb udzielenia zamówienia

## Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.) zwanej w skrócie Pzp.

## Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

## Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

## Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców.

## § 3. Opis przedmiotu zamówienia.

## Zamówienie obejmuje m.in.:

- Wykonywanie remontów cząstkowych dróg, ulic, chodników, ścieżek rowerowych              i placów gminnych.

- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz nawierzchni z destruktu obejmują: naprawę wybojów i ubytków oraz obłamanych krawędzi jezdni mieszanką mineralno-bitumiczną na gorąco. W zakres prac wchodzić będzie:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów i sprzętu

- wycięcia piłą zniszczonego fragmentu jezdni, z nadaniem regularnych kształtów,

- oczyszczenia i osuszenia przy użyciu sprężarki,

- spryskania emulsją miejsca przygotowanego do naprawy

- wbudowanie mieszanki mineralno-bitumicznej (na gorąco) na głębokość zgodnie z SST i następnie zagęszczenie i wyrównanie walcem drogowym, zgodnie ze sztuką budowaną.

- po zakończeniu wałowania, nowy fragment nawierzchni należy szczelnie połączyć na istniejącą poprzez zalanie miejsc styku emulsją asfaltową na gorąco

- uporządkowanie terenu robót.

Przy naprawie ubytków w nawierzchni z destruktu asfaltowego dopuszczone jest stosowanie mieszanki emulsji asfaltowej z grysem bazaltowym wbudowanej na zimno.

- Naprawa pęknięć w nawierzchni bitumicznej pojedynczych i siatkowych                              z wypełnieniem ubytków.

W zakres naprawy rys i pęknięć pojedynczych o szerokości mniejszej niż 50mm bez wykruszeń wchodzi: nacięcie rysy na szerokość 50 mm, głębokość 200 mm, oczyszczenie pęknięcia przy użyciu sprężarki, zalanie emulsją na gorąco, posypanie wierzchu wypełnienia (zalewy) suchym, drobnoziarnistym sypkim materiałem (np. piaskiem łamanym lub mączką kamienną).

W przypadku pęknięć o szerokości większej niż 50 mm, z wyraźnymi wykruszeniami na krawędziach lub z siatką pęknięć w zakres naprawy wchodzi: oczyszczenie szczeliny przy użyciu sprężarki, zalanie spękań przy użyciu lepiszcza na gorąco, następnie powierzchniowe utrwalenie miejsc wykruszeń grysem bazaltowym (frakcji od 4 do 6,3 mm).

Emulsja powinna równomiernie wypełniać przygotowaną szczelinę do poziomu powierzchni warstwy ścieralnej. Emulsja musi posiadać bardzo dobrą zdolność wypełniania spękań i szczelin, niską spływność w temperaturze +60°C, bardzo dobrą przyczepność do ścianek, a także dobrą rozciągliwość w niskich temperaturach.

- Frezowanie korekcyjne, likwidacja kolein i garbów nawierzchni bitumicznej przy użyciu frezarki do nawierzchni bitumicznych z odwozem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Wyszków.

- Regulację wysokościową kratek ściekowych i włazów studni urządzeń podziemnych z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni. W zakres prac wchodzić będzie:

- zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej,) urządzenia podziemnego,

- wycięcie i rozebranie nawierzchni asfaltowej i podbudowy wokół studzienki,

- rozebranie górnej części tj. korpusu włazu lub skrzynki

- sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, natomiast w przypadku skrzynek ulicznych sprawdzenie stanu trzpienia zasuwy,

- ponowny montaż ustawionego na odpowiedniej rzędnej korpusu włazu, wpustu lub skrzynki

- osadzenie zgodnie ze sztuką budowlaną kratki ściekowej,  przykrycia studzienki,           z wykorzystaniem istniejących lub w razie konieczności nowych materiałów.

- uzupełnienie podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej wokół osadzonej studzienki wg punktu 1a.

- uporządkowanie terenu robót z materiałów pozostałych po prowadzonych robotach.

- Naprawę (przełożenie) nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostki brukowej, płytek chodnikowych), z uzupełnieniem brakujących bądź zniszczonych elementów. Elementy betonowe należy ułożyć na podsypce cementowo – piaskowej z uprzednim ewentualnym uzupełnieniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża lub istniejącej podbudowy. Przekładając nawierzchnię na zjazdach do posesji kostkę należy ułożyć na podbudowie betonowej zgodnie z SST.

- Regulacja pionowa i pozioma obrzeży betonowych, chodnikowych z uzupełnieniem brakujących bądź zniszczonych elementów, ustawionych na podsypce cem. piaskowej.

- Regulacja pionowa i pozioma krawężników drogowych, ustawionych na nowej ławie betonowej z oporem.

- Wymiana krawężników typu ciężkiego na nowe na ławie betonowej z oporem.

- Bieżące utrzymanie i konserwacja mostu w Kamieńczyku,  w tym:

- oczyszczanie i konserwacja przestrzeni pod obiektem i terenu przyległego (usuwanie krzaków i małych drzew, konserwacja i naprawa schodów skarpowych przy obiekcie)

- oczyszczenie i malowanie barier  ochronnych, wymiana desek podestu

Szacunkowe  obmiary poszczególnych elementów zamówienia zostały określone                           w formularzu cenowym.

II. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia.

- Prace wykonywane będą każdorazowo po zleceniu przez Zamawiającego. Zlecenie zawierało będzie wskazanie miejsca wykonania prac, określenie rodzaju prac i jej wielkości. Wykonawca wykona prace w ciągu 5 roboczych dni od daty otrzymania zlecenia. Zlecenia mogą być przesłane Wykonawcy fax-em, lub e-mail-em, bądź osobiście.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w dogach gruntowych zagrażających bezpieczeństwu  ruchu drogowego, Wykonawca w ramach podpisanej Umowy odpowiednio zabezpieczy, oznakuje przedmiotowe miejsca oraz niezwłocznie poinformuje o tym fakcie  Zamawiającego.  Wykonawca będzie w gotowości oraz zabezpieczy miejsca zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego lub pieszego również w godz. 1600 – 800  oraz w soboty, niedziele i w dni świąteczne. Przystąpienie do czynności zabezpieczających winno następować niezwłocznie po telefonicznym zgłoszeniu (nie później niż w ciągu 1 godziny). Wykonawca ponadto ma obowiązek właściwego zabezpieczenia oraz czasowego oznakowania prowadzonych robót na własny koszt zgodnie  z obowiązującymi procedurami i przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania technologii zgodnie opisem przedmiotu zamówienia i załączonymi specyfikacjami technicznymi .

- Wszelkie roboty winny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi  normami budowlanymi, instrukcjami oraz ze sztuką budowlaną.

- Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały, urządzenia, sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.

- Po każdych prowadzonych robotach Wykonawca starannie uporządkuje teren prowadzonych robót oraz usunie wszelkie pozostałości po realizowanych pracach.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz materialną w stosunku do osób trzecich za skutki zdarzeń wywołanych wykonanymi robotami jak również za jakość użytych materiałów i produktów bez względu na fakt odbioru robót.

- W przypadku  3 krotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowy  (przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć m. in. nie wykonanie prac             w wyznaczonym    terminie,   bez należytej staranności, lub niezgodnie z przedmiotem zamówienia ).  Podstawą do naliczenia kary umownej będzie protokół kontroli wykonania zamówienia  sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego przekazany do wiadomości Wykonawcy bądź sporządzony przy udziale Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w przeglądach i odbiorach wykonanych robót.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, uszkodzenie należy zabezpieczyć, oznakować i o fakcie poinformować zarządcę drogi. Wykonawca winien zapewnić możliwość zabezpieczenia miejsc zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, pieszego po godz. 1600 ( tj.1600-800) oraz w soboty , niedziele i  w dni świąteczne . Przystąpienie do czynności zabezpieczających winno następować niezwłocznie po telefonicznym zgłoszeniu ( nie później niż w ciągu                         1 godziny).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót w kamizelkach odblaskowych oraz zgodnie z zasadami BHP.

- Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania umowy.

III. Fakturowanie

- Faktury za wykonanie usług zgodnie z formularzem cenowym  wystawiane będą na koniec każdego miesiąca, termin płatności 14, 21 lub 30 dni od daty ich złożenia, w zależności od zaoferowanego terminu przez Wykonawcę w formularzu oferty.

- Podstawą do wystawienia faktury za dany miesiąc będą  zatwierdzone przez zamawiającego protokoły odbioru prac sporządzone każdorazowo po wykonaniu zlecenia. Zestawienie  wykonanych robót sporządzone przez Wykonawcę  (obmiary robót).

- O zakończeniu prac wykonawca niezwłocznie zawiadomi zamawiającego na piśmie lub  fax-em, e- mail-em, telefoniczne, oraz przekaże sporządzone zestawienie (obmiary) wykonanych robót.

## § 4. Informacja o przewidywanych  zamówieniach uzupełniających,  o których mowa                  w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp  oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielanie takich zamówień.

## Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień         w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego i stanowiącego zakres określony                    w dokumentacji projektowej.

## § 5. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie od dnia podpisania umowy                   do 31 grudnia 2016r.

## § 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postepowaniu:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

-  Nie dotyczy.

2.  Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonywania przedmiotu

zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę                                    i doświadczenie do wykonania tego zamówienia,  tj. że wykonał w okresie ostatnich 5 lat roboty budowlane, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej                        1 zadanie polegające na wykonaniu remontów cząstkowych dróg  o nawierzchni bitumicznej   o wartości min. 70 tys. łącznie.

Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie wykazanych robót oraz dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonanie zgodnie z zasadami  sztuki budowlanej.

3. Dysponowanie odpowiednim  potencjałem  technicznym niezbędnym do wykonania

zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie wykonywania zamówienia potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj.

- Sprężarka - 1szt.,

- Szczotki mechaniczne – 1szt.,

- Walec samojezdny - 1 szt.,

- Skrapiarka do emulsji asfaltowej – 1 szt.

- Zagęszczarka - 1 szt.,

- Koparka – 1 szt.,

- Remonter drogowy zautomatyzowanym - 1 szt.

Ocena tego warunku na podstawie wykazu narzędzi i urządzeń wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

4. Dysponowanie osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań.

Ocena tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                            w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań.

Ocena tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                            w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Celem realizacji przedmiotu zamówienia, dwóch lub więcej Wykonawców,  może złożyć jedną ofertę wspólną. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                 w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Warunki uprawniające do ubiegania się o zamówienie (warunki formalne tj. każdy uczestnik wspólnej oferty musi udokumentować).

- Warunki potwierdzające zdolność do wykonania przedmiotowego zamówienia                          tj. potencjał techniczny i kadrowy wykonawców, ich kwalifikacje i doświadczenie oraz sytuację ekonomiczną i finansową  mogą być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

- W miejscach, gdzie należy wpisać „nazwę i adres Wykonawcy” zaleca się podanie danych konsorcjum,  a nie tylko pełnomocnika.

## § 7. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy               w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

## 1.1   W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa                     w art. 22 ust. 1 ustawy PZP należy przedłożyć:

      - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  Formularz nr 1,

      - Wykaz wykonanych  robót wg. Formularza Nr 3 wraz z załączeniem dowodów czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

      - Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wg Formularza nr 4.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,  osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go              z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,                 iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2.2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:

            - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Formularz Nr 2.

            - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

            - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega  z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawionego  nie wcześniej niż                     3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

            - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego,                                iż wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.3.   Inne dokumenty:

- Formularz oferty.

- Dowód wniesienia wadium.

Informacje dla wykonawców zagranicznych (jeśli dotyczy)

Wykonawcy zagraniczni zobowiązani są do przedstawienia odpowiednich dokumentów określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r z dnia 19 lutego 2013 poz. 231).

## § 8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego  z wykonawcami oraz wykonawcy z zamawiającym, przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą faksu (29) 742-42-09, 743-77-18  lub e-mailem. Zastrzeżona powyżej forma faksu lub elektroniczna nie dotyczy dokumentów, które będą podlegały uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.,

- Dokumenty do których uzupełnienia będą wzywani Wykonawcy, podlegają złożeniu w formie określonej w § 7.  Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 20013r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

- Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się   z Wykonawcami są:

-  w sprawach  proceduralnych:  Kamila Szymańska tel.  (29) 743-77-18

- w sprawach merytorycznych Teresa Ostrowska  – (29) 742-77-38

- w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

## § 9. Wymagania dotyczące wadium.

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości  5 000 zł  (słownie: pięć   tysięcy złotych).

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.  6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości.

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie nr rachunku bankowego                 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy.

- Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w Kancelarii Zamawiającego pok. 145 wraz z ofertą. Oryginał Gwarancji można dołączyć w jednej kopercie wraz z ofertą. Zaleca się, aby został dołączony oddzielnie do oferty. Oryginał zostanie zwrócony  zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz                  z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca:

  - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

- Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:

  - Wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 tejże ustawy, lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

- Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz                  z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca:

  - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie,

  - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowy i zwróci

je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o

koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- W przypadku załączenia do oferty oryginału wadium złożonego w formie gwarancji

Zamawiający zwróci kopię wadium Wykonawcy.

## § 10. Termin związania ofertą.

- Termin związania ofertą  30 dni od terminu składania .

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem  terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt  2, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

## § 11. Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wymaga się, aby Oferta była sporządzona na piśmie, w języku polskim, wg załączonego do   SIWZ formularza oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Wymaga się, aby Oferta była napisana trwałą i czytelną techniką, np. na maszynie do pisania,  komputerze lub nieścieralnym atramentem.

- Zamawiający zaleca, aby Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana na

każdej   stronie przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty,              o ile nie wynika  z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Załączniki do oferty muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.

- Dokumenty, będące załącznikami do oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem - dopuszcza się potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

- Brak zastrzeżenia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powoduje, iż cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby.

- Wykonawca, w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie                 ( art. 86 ust. 4 ustawy Pzp).

- Wykonawca powinien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenia:

Oferta do przetargu na zadanie:

„Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej”

Nie otwierać przed  22-01-2016r  godz. 11.05

PRZETARG NIEOGRANICZONY

- Poza podanymi wyżej oznaczeniami koperta powinna  posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w § 12  SIWZ.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane                     i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 12, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie” .

- Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

- Oferta wycofana przed terminem składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy na jego wniosek.

- Oferta złożona po terminie otwarcia ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

## § 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy złożyć na adres    Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków                 – Kancelaria Urzędu  pok. 145   w terminie do dnia 22-01-2016r  godz. 1100

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 144

w dniu  22-01-2016r  godz. 1105

## § 13. Opis sposobu obliczenia ceny.

    - Za wykonanie zamówienia wykonawcy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe.

    - Cena ofertowa obejmuje całość robót wynikających ze   specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót i będzie ustalana jako suma iloczynów wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót i cen jednostkowych. Do tak wyliczonej ceny Wykonawca doliczy podatek VAT. Wartość brutto wynikająca   z wycenionego formularza cenowego musi być zgodna  z ceną ofertową podaną   w formularzu oferty przetargowej.

    - Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach formularz cenowego powinny obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót.

    - Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie , nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji.

    - Za realizacje przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jednostkowych zawartych w sporządzonym Formularzu cenowym oraz ilości faktycznie zrealizowanych robót.

## § 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

## Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o kryterium:

## cena - 95%

## termin płatności faktury – 5%

2.         Liczba punktów w kryterium – cena 95% zostanie obliczona wg wzoru:

cena oferty najniższej

liczba punktów badanej oferty   = -------------------------------  X 95

cena oferty badanej

3.       Liczba punktów w kryterium termin płatności faktury 5% będzie przyznana w następujący  sposób:

- 30 dni – 5 pkt

- 21 dni – 3 pkt

- 14 dni – 0 pkt

- Zamawiający nie dopuszcza krótszego terminu płatności faktury niż 14 dni od daty wystawienia faktury.

- Punkty przyznane dla każdej z ofert  wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny i łączną punktację, zostaną zamieszczone w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz na druku  protokołu   z postępowania.

## § 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty              w celu zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego.

1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty  o:

1)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę)albo imię i nazwisko, siedzibę  albo adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert       i łączną punktację

2)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                       i prawne,

3)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

4) terminie po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,               o których mowa w pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w § 16 SIWZ.(jeśli dotyczy).

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (10 lub 5  dni ), jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1)  została złożona tylko 1 oferta,

2) nie odrzucono żadnej oferty,

3) nie wykluczono żadnego wykonawcy,

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy(jeśli dotyczy), Zamawiający może wybrać  ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

## § 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## Nie dotyczy.

## § 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy, jeśli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne  zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

- Zmiany w zakresie ceny przedmiotu zamówienia, jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa w szczególności zmiany stawek podatku VAT,

- Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

  - jeżeli wykonanie zamówienia dodatkowego (robót dodatkowych) lub zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,

  - wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze, itp. warunków pogodowych), uniemożliwiających realizację robót. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy           i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

  - w sytuacji, jeżeli z powodu warunków atmosferycznych wykonanie robót mogłoby grozić powstaniem szkody,

  - potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wstrzymania wykonywania robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego np. przedłużającej się procedury przetargowej,

- Zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia w przypadku:

- koniczności wykonania robót, których nie było w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne do realizacji zamówienia np. konieczność usunięcia kolizji związanej z uzbrojeniem terenu, wymiana gruntu, odwodnienie terenu, błędy w inwentaryzacji geodezyjnej urządzeń infrastruktury podziemnej.

- konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań niż   wskazane w dokumentacji technicznej i ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie    przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót.

- Zmiany płatności faktury  z całościowej na częściową i odwrotnie.

## § 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania   o udzielenie zamówienia.

      - Środki ochrony pranej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę              w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

      - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę

      - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

      - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

      - odrzucenia oferty odwołującego

- Odwołanie wnosi się  do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

- Odwołanie wobec treści ogłoszeni,  a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie 5 dni – od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych, lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec innych czynności – w terminie 5 dni- od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeśli zamawiający nie zamieścił w BZ ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

- Szczegóły określa Dział VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej

##### OFERTA  PRZETARGOWA

Do:

GMINA  WYSZKÓW

REPREZENTOWANA PRZEZ

BURMISTRZA WYSZKOWA

ALEJA RÓŻ 2

07-200 WYSZKÓW

Nazwa Wykonawcy  (Wykonawców) ..............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy...................................................................................................................................................................

numer telefon         ..............................   nr fax     ................................................................................................................

adres  e–mail ............................................................................................................................................................................

1. Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie :

„Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej”

oferujemy zrealizować zamówienie publiczne  zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej za cenę ofertową:

tj. za cenę  brutto........................................…......................................................................zł.

słownie.......................................................................................................................................zł.

( podać cenę łącznie z podatkiem VAT )

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

- Oferujemy termin płatności faktury  ….….. dni.    (Wykonawca może zaoferować 14, 21 lub 30 dni).

....................................................

Podpis Wykonawcy

(lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

- Roboty objęte zamówieniem wykonamy w terminie od dnia podpisania umowy                          do dnia  31 grudnia 2016r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty oraz uzyskaliśmy wszelkie dane, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert .

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy oraz możliwe zmiany do treści umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach w miejscu                   i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż wadium w wymaganej wysokości wnieśliśmy w formie .............................................................................................................................................. .

- W przypadku zwrotu wadium, prosimy o jego przekazanie (wniesionego w formie pieniężnej) na konto ..............................................................................................................

- Oświadczamy, że należę*/ nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r  o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. Nr 50, poz.331,                          z późn. zm.)

- Składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (wypełnić w przypadku zaznaczenia „należę”)

- Informujemy, że niżej wymienione  części zamówienia zamierzamy powierzyć Podwykonawcom:

..................................................................................................................(jeśli Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom wpisuje nie dotyczy).

13. Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:

  - ............................................................................................................................

  - ...........................................................................................................................

  - ...........................................................................................................................

......................................................

Podpis Wykonawcy

( lub upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy)

Miejscowość i data..................................................................................

FORMULARZ  Nr 1

Oświadczenie o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.................................................................................................................................................

Numer tel/fax.............................................................................................................................................................

Adres  e–mail .............................................................................................................................................................

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy                z dnia 24 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.

- posiadam uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do                 wykonania zamówienia

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Podpis Wykonawcy ...........................................................

lub  upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ  Nr 2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Nazwa Wykonawcy............................................................................................................................

Adres Wykonawcy..............................................................................................................................

Numer tel/fax.......................................................................................................................................

Adres  e–mail ......................................................................................................................................

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z powodu                          nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podpis Wykonawcy ...........................................................

lub  upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ   NR 3

Doświadczenie Wykonawcy

| Lp. | Rodzaj i wartość najważniejszych robót | Data i miejsce wykonania | 1 zadanie polegające na wykonaniu zadania polegającego na wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych – wartość zadania (min. 70 tys. łącznie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

            - Należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót  określających czy roboty                         te zostały wykonane w sposób należyty wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie                      z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Podpis Wykonawcy ……............................................................

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ   NR 4

Wykaz potencjału technicznego, maszyn, narzędzi i urządzeń

| Lp. | Sprzęt | Ilość sztuk | Rodzaj własności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spreżarka | 1 szt. |  |
| 2. | Szczotki mechaniczne | 1 szt. |  |
| 3. | Walec samojezdny | 1 szt. |  |
| 4. | Skrapiarka do emulsji asfaltowej | 1szt. |  |
| 5. | Zagęszczarka | 1 szt. |  |
| 6. | Koparka | 1 szt. |  |
| 7. | Remonter drogowy zautomatyzowany | 1 szt. |  |

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca          w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Podpis Wykonawcy ..................................................................

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ NR 5

Formularz Cenowy

| L.p. | Nazwa elementu | Szacunkowa ilość w ciągu roku | Cena jednostkowa brutto zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1. | Naprawa ( remont ) nawierzchni bitumicznej: a) ubytków b) wybojów | 500 m2 700 m2 | zł/m2 zł/m2 |  |
| 2. | Naprawa pęknięć pojedynczych, podłużnych i poprzecznych w nawierzchniach bitumicznych (szerokość do 15 mm) | 2 000 m | zł/m |  |
| 3. | Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego (korekcyjne, likwidacja kolein i garbów) bez względu na grubość z odwozem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Wyszków) | 1 000 m | zł/m |  |
| 4. | Naprawa nawierzchni z destruktu | 500 m2 | zł/m2 |  |
| 5. | Regulacja pionowa kratek ściekowych wpustów ulicznych i włazów studni urządzeń podziemnych z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni. | 100 szt. | zł/szt. |  |
| 6. | Naprawa nawierzchni (przełożenie) z drobnowymiarowych elementów betonowych | 2 000 m2 | zł/m2 |  |
| 7. | Regulacja pionowa i pozioma obrzeży betonowych z uzupełnieniem lub wymianą elementów brakujących bądź zniszczonych. | 250 m | zł/m |  |
| 8. | Regulacja pionowa i pozioma krawężników | 250 m | zł/m |  |
| 9. | Wymiana i wbudowanie krawężników typu ciężkiego na nowe na ławie betonowej z oporem | 50 m | zł/m |  |
| 11. | Utrzymanie i konserwacja mostu w Kamieńczyku malowanie barier ochronnych wymiana desek pomostu oczyszczanie i konserwacja przestrzeni pod obiektem i terenu przyległego | 1 raz 5 m2 cały rok | zł/raz zł/m2 zł/rok |  |
|  | Wartość oferty ( do porównania ofert) |  |

Podpis Wykonawcy ..................................................................

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy