„Dostawa i montaż opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego”

Wymiana starych opraw rtęciowych i sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED  w miejscowościach:

- Rybienko Nowe - 53 szt.,

- Leszczydół-Działki - 30 szt.,

- Sitno - 34 szt.

Zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego typu LED. Usługa obejmuje demontaż starej oprawy oraz montaż na istniejącym wysięgniku nowej oprawy LED wraz z niezbędnymi podzespołami tj. między innymi: nowy przewód zasilający, bezpiecznik topikowy zabezpieczający oprawę itp. Materiał zapewnia Wykonawca. Wykonawca przekaże Zamawiającemu lampy sodowe sprawne technicznie. Lampy rtęciowe Wykonawca przekaże na swój koszt podmiotowi uprawionego do ich utylizacji.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych - 3 części.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

- Oprawa dwukomorowa (rozszczelnienie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej). Nie dopuszcza się surowego materiału

- Oprawa musi być wyposażona w grupę soczewek wykonanych z PMMA kształtujących rozsył światła, w którym każda dioda na panelu LED powinna posiadać indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania możliwości zmiany rozsyłu światła w przypadku przepalenia się którejkolwiek z diod

- Wyrób spełnia normę PN-EN 60598-1 wymaganą przez Dyrektywy Unii Europejskiej

- Samoczyszczący się korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (FG)klosza: PC.

- Klosz typu matryca soczewkowa - transparentna

- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK08. badanie przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 60068-2-75

- Szczelność komory optycznej IP66

- Szczelność komory elektrycznej IP66

- Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r

- Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Regulacja kąta świecenia: od -5 do +15 (szczytowy, na słupie); -5 do +15 (boczny, na wysięgniku)°.

- Oprawa spełnia aktualną wersję normy PN-EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych".

- Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C

- Waga netto oprawy: 1.900 kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ

- Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej,

- Znamionowe napięcie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

- Klasa efektywności energetycznej produktu: EEI=A++.

- Współczynnik mocy: 0.97

- Dodatkowe zabezpieczenie: 10 kV

- Powierzchnia boczna: 0,0178 m2

- Standardowo wyposażone w przewód  H07RN-F o długości 0.7 m wyposażonym  w szybkozłączeIP66

- Współczynnik mocy oprawy (cosinus ϕ) ≥ 0.97 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012

- Moc maksymalna oprawy wynosi nie więcej niż 53.00 W

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

- Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego

- Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym)

- Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED PMMA

- Minimalny strumień świetlny panelu LED: 7300 lm

- Okablowanie wykonane z przewodów bezhalogenkowych

- Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaż modułów z diodami wysokiej oraz średniej mocy

- Temperatura barwowa CCT = 4000 K lub 5700K

- Współczynnik oddawania barw CRI >80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: ≤ 3

- Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek

- Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”

- Nominalny okres trwałości źródła światła L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 120000h. Oprawa wyposażona w reduktor mocy. Nominalny okres trwałości źródła światła L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 75000h. Nominalny okres trwałości źródła światła L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 34000hWartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w Rozporządzeniu WE nr 245/2009

- oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności

- Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

WYGLĄD, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

•	Wymiary (W/S/G) [mm]: 640/233/113

•	Powierzchnia boczna: 0,0178 m2